###### СТОЛ РАЗДЕЛОЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

СРП-0

СРП-1

СРП-2

СРП-3

##### ПАСПОРТ

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

Столы разделочно-производственные предназначены для разделывания и обработки пищевых продуктов, а также для установки кухонного оборудования в  предприятиях общественного питания, магазинах,  заготовочных предприятиях.

Изделия сборно-разборные и поставляются в двух упаковках.

СРП-0 	– стол разделочно-производственный без борта;

СРП-1 	– стол разделочно-производственный с задним бортом;

СРП-2л	– стол разделочно-производственный с задним и левым бортами.

СРП-2п 	– стол разделочно-производственный с задним и правым бортами.

СРП-3 	– стол разделочно-производственный, имеющий борта с трёх сторон.

Пример условного обозначения стола с задним бортом длиной 1500 мм и шириной 600 мм: СРП-1-0,6/1,5.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Основные технические характеристики соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование | Длина, мм* | Ширина, мм | Высота без опоры, мм | Максимальная равномерно распределённая нагрузка на столешницу (полку), кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стол без борта | Стол с задним бортом | Стол с задним и левым бортами | Стол с задним и правым бортами | Стол с тремя бортами |  |  |  |  |
| СРП-0-0,6/0,6 | СРП-1-0,6/0,6 | СРП-2л-0,6/0,6 | СРП-2п-0,6/0,6 | СРП-3-0,6/0,6 | 600 | 600 | 840 | 50 |
| СРП-0-0,6/0,95 | СРП-1-0,6/0,95 | СРП-2л -0,6/0,95 | СРП-2п -0,6/0,95 | СРП-3-0,6/0,95 | 950 |  |  | 85 |
| СРП-0-0,6/1,2 | СРП-1-0,6/1,2 | СРП-2л -0,6/1,2 | СРП-2п -0,6/1,2 | СРП-3-0,6/1,2 | 1200 |  |  | 105 |
| СРП-0-0,6/1,5 | СРП-1-0,6/1,5 | СРП-2л -0,6/1,5 | СРП-2п -0,6/1,5 | СРП-3-0,6/1,5 | 1500 |  |  | 135 |
| СРП-0-0,6/1,8 | СРП-1-0,6/1,8 | СРП-2л -0,6/1,8 | СРП-2п -0,6/1,8 | СРП-3-0,6/1,8 | 1800 |  |  | 160 |
| СРП-0-0,7/0,95 | СРП-1-0,7/0,95 | СРП-2л -0,7/0,95 | СРП-2п -0,7/0,95 | СРП-3-0,7/0,95 | 950 | 700 | 840 | 95 |
| СРП-0-0,7/1,2 | СРП-1-0,7/1,2 | СРП-2л -0,7/1,2 | СРП-2п -0,7/1,2 | СРП-3-0,7/1,2 | 1200 |  |  | 125 |
| СРП-0-0,7/1,5 | СРП-1-0,7/1,5 | СРП-2л -0,7/1,5 | СРП-2п -0,7/1,5 | СРП-3-0,7/1,5 | 1500 |  |  | 155 |
| СРП-0-0,7/1,8 | СРП-1-0,7/1,8 | СРП-2л -0,7/1,8 | СРП-2п -0,7/1,8 | СРП-3-0,7/1,8 | 1800 |  |  | 185 |
| СРП-0-0,8/0,95 | СРП-1-0,8/0,95 | СРП-2л -0,8/0,95 | СРП-2п -0,8/0,95 | СРП-3-0,8/0,95 | 950 | 800 | 840 | 110 |
| СРП-0-0,8/1,2 | СРП-1-0,8/1,2 | СРП-2л -0,8/1,2 | СРП-2п -0,8/1,2 | СРП-3-0,8/1,2 | 1200 |  |  | 140 |
| СРП-0-0,8/1,5 | СРП-1-0,8/1,5 | СРП-2л -0,8/1,5 | СРП-2п -0,8/1,5 | СРП-3-0,8/1,5 | 1500 |  |  | 180 |
| СРП-0-0,8/1,8 | СРП-1-0,8/1,8 | СРП-2л -0,8/1,8 | СРП-2п -0,8/1,8 | СРП-3-0,8/1,8 | 1800 |  |  | 200 |

*	 Для столов с тремя бортами длина указана условно.

Фактическая длина на 10 мм больше – 610, 960, 1210, 1510 и 1810 мм.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Комплектность поставки изделий указана в таблице 2

Таблица 2.1 (упаковка столешницы).

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Столешница | 1 |
| Паспорт | 1 |
| Упаковка | 1 |

Таблица 2.2 (упаковка стоек).

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Стойка | 4 |
| Опора | 4 |
| Косынка | 8 |
| Профиль длинный | 2 |
| Профиль короткий | 2 |
| Швеллер длина стола: L=600 мм L=950 мм L=1200 мм L=1500 мм L=1800 мм | 1 2 3 4 5 |
| Крепёжные изделия: болт гайка шайба шайба пружинная | 32 32 32 32 |
| Упаковка | 1 |

# РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

  - Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая меры предосторожности от механического повреждения лицевых поверхностей изделия.

  - Стойки поз. 2 установить согласно приведённой схеме сборки.  Косынки поз. 4 установить между стойкой и верхней рамой столешницы поз. 1. Закрепить детали при помощи болта поз. 8, шайбы поз. 9, пружинной шайбы поз. 10 и гайки поз. 11.

  - С помощью болтовых соединений закрепить к стойкам длинные профиля поз. 5 и короткие профиля поз. 6. Болтовые соединения при этом не затягивать. Вставить в пазы на длинных профилях швеллеры поз. 7.

  - После этого окончательно затянуть все болтовые соединения.

  - Вкрутить опоры поз. 3 в стойки и отрегулировать высоту и горизонтальность стола.

Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия просим направлять по адресу изготовителя:

424026, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 133,

ОАО "Контакт", тел. (8362) 42-22-77, факс (8362) 42-12-77.